## Slide 1: Sesión IV Diseños Box-Behnken y Diseños compuesto central

## Slide 2: Optimización de la producción de biodiesel a partir de aceite de cocina residual

## Slide 3: Recuperación de oro a partir de residuos de equipos eléctricos y electrónicos usando persulfato de amonio

## Slide 4: Diseño factorial

## Slide 6
Rendimiento del biodiesel (%) a partir de WCO
Proceso de transesterificación
Temperatura (T)
Proveedor de WCO
Concentración
Catalizador (C)
Relación molar metanol – aceite (M)
Objetivo: Investigar los efectos de los parámetros de operación principales del proceso de transesterificación: relación molar metanol –aceite, concentración del catalizador y temperatura de reacción en el rendimiento del biodiesel producido a partir del aceite de cocina.
Proveedor de químicos
Unidad experimental:

## Slide 7: Representación gráfica

## Slide 8: Representación gráfica

## Slide 9: Representación gráfica

## Slide 10: Representación gráfica

## Slide 11: Representación gráfica

## Slide 12: Metodología de superficie de respuesta – Diseño Box-Behnken

## Slide 13: Optimización de la producción de biodiesel a partir de aceite de cocina residual
Cumple

## Slide 15
Rendimiento del biodiesel (%) a partir de WCO
Proceso de transesterificación
Temperatura (T)
Proveedor de WCO
Concentración
Catalizador (C)
Relación molar metanol – aceite (M)
Objetivo: Investigar los efectos de los parámetros de operación principales del proceso de transesterificación: relación molar metanol –aceite, concentración del catalizador y temperatura de reacción en el rendimiento del biodiesel producido a partir del aceite de cocina.
Proveedor de químicos
Unidad experimental:

## Slide 16
Diseños Box-Behnken
Este diseño se aplica cuando se tienen tres o más factores y suelen ser eficientes en cuanto al número de corridas.
Es un diseño que se distingue porque no incluye como tratamientos los vértices de la región experimental.
Los puntos de este diseño se ubican en medio de las aristas del cubo centrado en el origen y no incluye los tratamientos de los vértices como (1,1,1) y el (-1,-1,-1) que en algunas situaciones experimentales resultan extremos y no se puede correr.

## Slide 17
Representación gráfica

## Slide 18
(25)
(45)
(65)
(3)
(6)
(9)
(0.5)
(1.0)
(1.5)
Representación gráfica

## Slide 19
(25)
(45)
(65)
(3)
(6)
(9)
(0.5)
(1.0)
(1.5)
(45,6,1)*3
Representación gráfica

## Slide 20
(25)
(45)
(65)
(3)
(6)
(9)
(0.5)
(1.0)
(1.5)
(45,3,0.5)
(45,9,1.5)
(65,3,1)
(25,6,1.5)
(25,3,1)
(45,3,1.5)
(45,6,1)*3
(45,6,1,5)
(25,9,1)
(65,6,0.5)
(65,9,1)
(45,9,0.5)
(25,6,0.5)
Representación gráfica

## Slide 21: En R
require(rsm)
datos2 <- coded.data(datos, x1 ~ (T-45)/20, x2 ~ (M-6)/3,x3 ~ (C-1)/0.5)
datos2fo.rsm <- rsm(Y ~ FO(x1,x2,x3), data = datos2)
summary(datos2fo.rsm)
Modelo de primer orden

## Slide 22: En R
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 71.9553 4.9437 14.5550 1.564e-08 ***
x1 9.8225 6.7694 1.4510 0.17469
x2 -5.8513 6.7694 -0.8644 0.40584
x3 15.7113 6.7694 2.3209 0.04051 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Multiple R-squared: 0.4283, Adjusted R-squared: 0.2723
F-statistic: 2.746 on 3 and 11 DF, p-value: 0.09344
Analysis of Variance Table
Response: Y
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(x1, x2, x3) 3 3020.5 1006.83 2.7464 0.093440
Residuals 11 4032.6 366.60
Lack of fit 9 4027.3 447.48 169.2862 0.005886
Pure error 2 5.3 2.64
Coeficientes de la regresión
Niveles codificados
Prueba 1
Prueba 2

## Slide 23: En R
require(rsm)
datos2 <- coded.data(datos, x1 ~ (T-45)/20, x2 ~ (M-6)/3,x3 ~ (C-1)/0.5)
datos2so.rsm <- rsm(Y ~ SO(x1,x2,x3), data = datos2)
summary(datos2so.rsm)
Modelo de segundo orden

## Slide 24
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 89.5667 3.1427 28.4999 9.963e-07 ***
x1 9.8225 1.9245 5.1039 0.0037577 **
x2 -5.8512 1.9245 -3.0404 0.0287377 *
x3 15.7113 1.9245 8.1638 0.0004482 ***
x1:x2 17.2950 2.7217 6.3546 0.0014257 **
x1:x3 -10.0300 2.7217 -3.6853 0.0142156 *
x2:x3 11.8325 2.7217 4.3475 0.0073763 **
x1^2 -4.9371 2.8328 -1.7428 0.1418259
x2^2 -20.5746 2.8328 -7.2630 0.0007733 ***
x3^2 -7.5096 2.8328 -2.6509 0.0453746 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Multiple R-squared: 0.979, Adjusted R-squared: 0.9412
F-statistic: 25.89 on 9 and 5 DF, p-value: 0.00113
Analysis of Variance Table
Response: Y
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(x1, x2, x3) 3 3020.50 1006.83 33.981 0.0009467
TWI(x1, x2, x3) 3 2158.90 719.63 24.288 0.0020793
PQ(x1, x2, x3) 3 1725.55 575.18 19.413 0.0034784
Residuals 5 148.15 29.63
Lack of fit 3 142.86 47.62 18.015 0.0530471
Pure error 2 5.29 2.64
Coeficientes de la regresión
Niveles codificados
Prueba 1
Prueba 2
Porcentaje de variabilidad explicada por el modelo

## Slide 25
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 89.5667 3.1427 28.4999 9.963e-07 ***
x1 9.8225 1.9245 5.1039 0.0037577 **
x2 -5.8512 1.9245 -3.0404 0.0287377 *
x3 15.7113 1.9245 8.1638 0.0004482 ***
x1:x2 17.2950 2.7217 6.3546 0.0014257 **
x1:x3 -10.0300 2.7217 -3.6853 0.0142156 *
x2:x3 11.8325 2.7217 4.3475 0.0073763 **
x1^2 -4.9371 2.8328 -1.7428 0.1418259
x2^2 -20.5746 2.8328 -7.2630 0.0007733 ***
x3^2 -7.5096 2.8328 -2.6509 0.0453746 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Multiple R-squared: 0.979, Adjusted R-squared: 0.9412
F-statistic: 25.89 on 9 and 5 DF, p-value: 0.00113
Analysis of Variance Table
Response: Y
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(x1, x2, x3) 3 3020.50 1006.83 33.981 0.0009467
TWI(x1, x2, x3) 3 2158.90 719.63 24.288 0.0020793
PQ(x1, x2, x3) 3 1725.55 575.18 19.413 0.0034784
Residuals 5 148.15 29.63
Lack of fit 3 142.86 47.62 18.015 0.0530471
Pure error 2 5.29 2.64
Coeficientes de la regresión
Niveles codificados
Prueba 1
Prueba 2
Porcentaje de variabilidad explicada por el modelo
Un incremento en la concentración del catalizador acelera la velocidad de la reacción del proceso de transesterificación, ya que tiene un efecto positivo (signo positivo).

## Slide 26
Stationary point of response surface:
x1 x2 x3
3.1113556 1.1233082 -0.1467527
Stationary point in original units:
T M C
107.2271126 9.3699245 0.9266236
Eigenanalysis:
eigen() decomposition
$values
[1] -0.1576629 -5.6171606 -27.2464264
$vectors
[,1] [,2] [,3]
x1 0.8822053 0.2381324 0.4062102
x2 0.2598733 0.4731629 -0.8417736
x3 -0.3926572 0.8481803 0.3555425
Punto estacionario
¿Mínimo, máximo o punto de silla?

## Slide 27: En R
# Normalidad
residuales <- rstandard(datos2so.rsm)
require(car)
par(mfrow=c(1,3))
qqPlot(residuales)
hist(residuales, main="")
boxplot(residuales)

## Slide 29: En R
shapiro.test(residuales)
ad.test(residuales)
Shapiro-Wilk normality test
data: residuales
W = 0.96097, p-value = 0.7093
Anderson-Darling normality test
data: residuales
A = 0.32684, p-value = 0.4817

## Slide 30: En R
require(lmtest)
bptest(datos2so.rsm)
require(lmtest)
dwtest(datos2so.rsm)
studentized Breusch-Pagan test
data: datos2so.rsm
BP = 14.96, df = 9, p-value = 0.09204
Durbin-Watson test
data: datos2so.rsm
DW = 2.2401, p-value = 0.5004
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

## Slide 31: En R
par (mfrow = c (1,3))
contour(datos2.rsm , ~ x1 + x2 + x3, at = xs(datos2.rsm),col = rainbow(10))

## Slide 32
NOTA: Los gráficos de interacción se realizaron fijando el tercer parámetro en su valor medio (Temperatura: 45°C; relación molar 6:1 y concentración del catalizador de 1wt.%) REVISAR ESTE COMENTARIO
Rendimiento del biodiesel en las condiciones definidas.

## Slide 33: En R
persp(datos2.rsm, ~ x1 + x2 + x3, at = xs(datos2.rsm), contours = "col", col = rainbow(40), zlab = "Yield",xlabs = c("Temperature", "Molar ratio", "Concentration"))

## Slide 35: Metodología de superficie de respuesta: Diseño compuesto central con puntos axiales - CCD

## Slide 36: Recuperación de oro a partir de residuos de equipos eléctricos y electrónicos usando persulfato de amonio

## Slide 37
Cumple

## Slide 38
Recuperación de Oro (%)
Recuperación de metales
Concentración de (NH2)2S2O8 (M)
Espectroscopio de emisión atómica
Relación Liquido/solido (ml/g)
Oxígeno (L/min)
Objetivo: Investigar los efectos de los parámetros de operación principales del proceso de transesterificación: relación molar metanol –aceite, concentración del catalizador y temperatura de reacción en el rendimiento del biodiesel producido a partir del aceite de cocina.
Microondas
Unidad experimental: Procesador electrónico Intel Celeron o Intel Peintum de 5 x 5 cm2

## Slide 39
Diseños compuesto central (Dos factores)
Este diseño es el más utilizado en la etapa de búsqueda de segundo orden debido a su gran flexibilidad, se puede construir a partir de un diseño factorial completo 2k o fraccionado 2k-p agregando puntos sobre los ejes y al centro.
Este diseño se compone de tres tipos de puntos:
Una réplica de un diseño factorial en dos niveles, completo o fraccionado. A esta parte del diseño se le llama porción factorial.
no puntos o repeticiones al centro del diseño, con n0≥1.
Dos puntos sobre cada eje a una distancia α del origen. Estos puntos se llaman porción axial.

## Slide 40
Diseño de composición central para 2 y 3 factores.
Gutiérrez & De La Vara (2012)

## Slide 41: Representación gráfica
A
B
C

## Slide 42: Representación gráfica
A
B
C
0.44
0.88
0.20
1.00
1.50
2.50

## Slide 43: Representación gráfica
A
B
C
0.44
0.88
0.20
1.00
15
25
(0.66, 0.60,2.0)*3

## Slide 44: Representación gráfica
A
B
C
0.44
0.88
0.20
1.00
15
25
(0.66, 0.60,2.0)*3
(0.88,1.00,25)*2
(0.88,0.20,25)*2
(0.44,0.20,15)*2
(0.88,0.20,15)*2
(0.44,1.00,15)*2
(0.44,1.00,25)*2
(0.88,1.00,15)*2
(0.44,0.20,25)*2

## Slide 45: Representación gráfica
A
B
C
0.44
0.88
0.20
1.00
15
25
(0.66, 0.60,2.0)*3
(0.88,1.00,25)*2
(0.88,0.20,25)*2
(0.44,0.20,15)*2
(0.88,0.20,15)*2
(0.44,1.00,15)*2
(0.44,1.00,25)*2
(0.88,1.00,15)*2
(0.44,0.20,25)*2
(1.10, 0.6, 20)
(0.22, 0.6, 20)
(0.66, 1.40, 20)
(0.66, 0.00, 20)
(0.66, 0.60, 30)
(0.66, 0.60, 10)

## Slide 46: En R
require(rsm)
sr1 <- rsm(Recuperacion ~ FO(A,B,C), data = datos)
summary(sr1)
Modelo de primer orden

## Slide 47: En R
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 89.6412 1.0404 86.1586 < 2.2e-16 ***
A 5.1046 1.0619 4.8071 9.463e-05 ***
B 5.2654 1.0619 4.9586 6.610e-05 ***
C 4.1379 1.0619 3.8968 0.0008312 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Multiple R-squared: 0.7496, Adjusted R-squared: 0.7139
F-statistic: 20.96 on 3 and 21 DF, p-value: 1.609e-06
Analysis of Variance Table
Response: Recuperacion
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(A, B, C) 3 1701.69 567.23 20.960 1.609e-06
Residuals 21 568.30 27.06
Lack of fit 11 559.56 50.87 58.224 1.462e-07
Pure error 10 8.74 0.87
Coeficientes de la regresión
Niveles codificados
Prueba 1
Prueba 2

## Slide 48: En R
sr2 <- rsm(Recuperacion ~ SO(A,B,C) , data = datos)
summary(sr2)
Modelo de segundo orden

## Slide 49
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 98.771471 1.193864 82.7326 < 2.2e-16 ***
A 5.104583 0.449354 11.3598 9.111e-09 ***
B 5.265417 0.449354 11.7177 5.980e-09 ***
C 4.137917 0.449354 9.2086 1.462e-07 ***
A:B 0.475625 0.550344 0.8642 0.4011
A:C 0.069375 0.550344 0.1261 0.9014
B:C -3.149375 0.550344 -5.7226 4.037e-05 ***
A^2 -3.106066 0.499429 -6.2192 1.643e-05 ***
B^2 -3.481066 0.499429 -6.9701 4.499e-06 ***
C^2 -2.923566 0.499429 -5.8538 3.172e-05 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Multiple R-squared: 0.968, Adjusted R-squared: 0.9488
F-statistic: 50.38 on 9 and 15 DF, p-value: 1.367e-09
Analysis of Variance Table
Response: Recuperacion
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(A, B, C) 3 1701.69 567.23 117.05 1.247e-10
TWI(A, B, C) 3 162.39 54.13 11.17 0.0004153
PQ(A, B, C) 3 333.21 111.07 22.92 7.436e-06
Residuals 15 72.69 4.85
Lack of fit 5 63.95 12.79 14.64 0.0002512
Pure error 10 8.74 0.87
Coeficientes de la regresión
Niveles codificados
Prueba 1
Prueba 2
Porcentaje de variabilidad explicada por el modelo

## Slide 50
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 98.771471 1.193864 82.7326 < 2.2e-16 ***
A 5.104583 0.449354 11.3598 9.111e-09 ***
B 5.265417 0.449354 11.7177 5.980e-09 ***
C 4.137917 0.449354 9.2086 1.462e-07 ***
A:B 0.475625 0.550344 0.8642 0.4011
A:C 0.069375 0.550344 0.1261 0.9014
B:C -3.149375 0.550344 -5.7226 4.037e-05 ***
A^2 -3.106066 0.499429 -6.2192 1.643e-05 ***
B^2 -3.481066 0.499429 -6.9701 4.499e-06 ***
C^2 -2.923566 0.499429 -5.8538 3.172e-05 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Multiple R-squared: 0.968, Adjusted R-squared: 0.9488
F-statistic: 50.38 on 9 and 15 DF, p-value: 1.367e-09
Analysis of Variance Table
Response: Recuperacion
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(A, B, C) 3 1701.69 567.23 117.05 1.247e-10
TWI(A, B, C) 3 162.39 54.13 11.17 0.0004153
PQ(A, B, C) 3 333.21 111.07 22.92 7.436e-06
Residuals 15 72.69 4.85
Lack of fit 5 63.95 12.79 14.64 0.0002512
Pure error 10 8.74 0.87
Coeficientes de la regresión
Niveles codificados
Prueba 1
Prueba 2
Porcentaje de variabilidad explicada por el modelo
Un incremento en la concentración del catalizador acelera la velocidad de la reacción del proceso de transesterificación, ya que tiene un efecto positivo (signo positivo).OJO OJO OJO OJO OJO

## Slide 51
Stationary point of response surface:
A B C
0.8755556 0.6495430 0.3682153
Eigenanalysis:
eigen() decomposition
$values
[1] -1.592529 -3.092294 -4.825876
$vectors
[,1] [,2] [,3]
A -0.08382263 0.98941937 0.1184190
B -0.64435350 0.03683154 -0.7638403
C 0.76011995 0.14033083 -0.6344485
Punto estacionario
¿Mínimo, máximo o punto de silla?

## Slide 52: En R
# Normalidad
residuales <- rstandard(sr2)
require(car)
par(mfrow=c(1,3))
hist(residuales, main="", ylab="Frecuencia", xlab="Residuales")
boxplot(residuales, ylab="Residuales")
qqPlot(residuales, ylab="Residuales")

## Slide 54: En R
shapiro.test(residuales)
require(nortest)
ad.test(residuales)
Shapiro-Wilk normality test
data: residuales
W = 0.94913, p-value = 0.2397
Anderson-Darling normality test
data: residuales
A = 0.43891, p-value = 0.2705

## Slide 55: En R
require(lmtest)
bptest(Recuperacion ~ SO(A,B,C) , data = datos)
dwtest(Recuperacion ~ SO(A,B,C) , data = datos)
studentized Breusch-Pagan test
data: Recuperacion ~ SO(A, B, C)
BP = 14.101, df = 9, p-value = 0.1188
Durbin-Watson test
data: Recuperacion ~ SO(A, B, C)
DW = 2.3011, p-value = 0.3456
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

## Slide 56: En R
par (mfrow = c (1,3))
contour(sr2 , ~ A + B + C, at = xs(sr2),col = rainbow(10))

## Slide 57
NOTA: Los gráficos de interacción se realizaron fijando el tercer parámetro en su valor medio (Temperatura: 45°C; relación molar 6:1 y concentración del catalizador de 1wt.%) REVISAR ESTE COMENTARIO
Rendimiento del biodiesel en las condiciones definidas. OJO OJO OJO

## Slide 58: En R
persp(datos2.rsm, ~ x1 + x2 + x3, at = xs(datos2.rsm), contours = "col", col = rainbow(40), zlab = "Yield",xlabs = c("Temperature", "Molar ratio", "Concentration"))

## Slide 60: Referencias
LIBRO DE EJEMPLO DE RIO
Alzate, A., López, M. E., & Serna, C. (2016). Recovery of gold from waste electrical and electronic equipment (WEEE) using ammonium persulfate. Waste management, 57, 113-120.
Fox, J. and Weisberg, S. (2011). An {R} Companion to Applied Regression, Second Edition. Thousand Oaks CA: Sage. URL: http://socserv.socsci.mcmaster.ca/jfox/Books/Companion.
Gross, J. and Ligges, U. (2015). nortest: Tests for Normality. R package version 1.0-4. https://CRAN.R-project.org/package=nortest.
Gutiérrez, P.H. & De La Vara, S. R. (2012). Análisis y diseño de experimentos. McGraw-Hill. Edición 3.
Hamze, H., Akia, M., & Yazdani, F. (2015). Optimization of biodiesel production from the waste cooking oil using response surface methodology. Process Safety and Environmental Protection, 94, 1-10.

## Slide 61: Referencias
Mendiburu, F. (2017). agricolae: Statistical Procedures for Agricultural Research. R package version 1.2-8. https://CRAN.R-project.org/package=agricolae.
R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.
RStudio Team (2018). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA URL http://www.rstudio.com/.
Zeileis, A. & Hothorn, T. (2002). Diagnostic Checking in Regression Relationships. R News 2(3), 7-10. URL
https://CRAN.R-project.org/doc/Rnews/.

## Slide 62: Muchas gracias